火花机操作规程

  - 开机准备

1.检查火花机是否可靠接地，绝缘线芯导体是否连续可靠接地，开关是否有效，打开高压试调。

2.核对电线规格，确定所需试验电压值。

3.操作人员应穿绝缘鞋，高压机旁应有绝缘橡皮。

4.火花机试验应有专人操作。

  - 开机

1.绝缘挤出后，应及时打开火花机，将电压慢慢开至规定

的电压值，并使火花机上“击穿计数”复零。

2.注意收线架运转是否正常。防止刮伤，拉毛电线。

3.火花机如灵敏度差，漏电不停，漏电跳火花时，应立

即停车，修复后使用，火花机每月应由电工对高压器部分进行一次安全检查。

4.每盘线结束后应填好火花机记录和流转卡，注明是否

有击穿，转入下道工序备查。

  - 操作要点及注意事项

1.操作人员应经培训考核，取得上岗证。

2.高压箱盖下的行程开关不能认为打开高压箱就可以切

断电源，处理质量问题时必须先关闭电源。

3.如果是线芯单独打火花，线芯一头必须有效接地。